Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказ №

Заказчик:	Исполнительный комитет  Пестречинского муниципального

района РТ

Исполнительный комитет  Екатериновского сельского поселения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Екатериновского сельского поселения в системе расселения Пестречинского муниципального района	7

2.2. Социально-экономический потенциал территории	9

2.2.1. Характеристика земельного фонда	9

2.2.2.  Демографический потенциал	10

2.2.4. Промышленное производство	12

2.2.5. Агропромышленный комплекс	12

2.2.6. Лесной комплекс	13

2.2.7. Жилищный фонд и жилищное строительство	14

2.2.8 Садоводческие и дачные некоммерческие объединения	14

2.2.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	14

2.3. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	20

2.4. Историко-культурное наследие	22

2.5 Транспортно-коммуникационный потенциал	22

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	24

3.1. Прогноз численности населения	24

3.2. Экономическое развитие	24

3.2.1. Развитие промышленного производства	24

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса	25

3.2.3. Развитие лесного комплекса	27

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	28

3.4. Развитие системы обслуживания населения	31

3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	37

3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	40

3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Екатериновского сельского поселения	43

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	49

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	52

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана являются ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и исполнительный комитет Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Екатериновского сельского поселения включает в себя:

Часть 1  в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке генерального плана Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2007 году, а также официальные данные представленные администрацией Пестречинского муниципального района и Екатериновского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Екатериновского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Екатериновского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Екатериновского сельского поселения в системе расселения Пестречинского муниципального района

Екатериновское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 33-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Пестречинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от: 28 декабря 2007г., 26 июля, 29 декабря 2008 г., 30 июня 2011 г.).

Екатериновское сельское поселение расположено в западной части Республики Татарстан, в южной части Пестречинского муниципального района на границе района.

Екатериновское сельское поселение граничит на севере с Конским сельским поселением, на северо-востоке – с Читинским и Кряш-Сердинским сельскими поселениями, на западе – с Шалинским сельским поселением Пестречинского муниципального района. На юго-востоке и юге – с Рыбно-Слободским муниципальным районом Республики Татарстан.

Пестречинский район входит в состав Казанской агломерации. Основными отраслями специализации Казанской агломерации являются комплексы отраслей обрабатывающей промышленности и сфера услуг, то есть отрасли, использующие квалифицированные кадры и крупный потенциал, накопленный в военно-промышленном комплексе. Структура промышленного производства представлена машиностроением и металлообработкой, химической и нефтехимической промышленностью, промышленностью строительных материалов, электроэнергетикой, пищевой и легкой промышленностью, деревообработкой, полиграфической промышленностью.

В состав Екатериновского сельского поселения входят населенные пункты: село Екатериновка – административный центр, деревни Александровка, Верхние Девлизери, Нептун, Новоникольское, Средние Девлизери – рядовые населенные пункты.

Общая площадь Екатериновского сельского поселения составляет 4341,6 га, в том числе площадь населенных пунктов 137,57 га: с.Екатериновка - 148,85 га, д.Александровка – 8,05 га, д.Верхние Девлизери – 25,97 га, д.Нептун – 20,37 га, д.Новоникольское – 25,73 га, д.Средние Девлизери – 23,94 га.

В Екатериновском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: основная школа, фельдшерско-акушерский пункт, два сельских клуба, библиотека, передвижное отделение почтовой связи и объекты торговли.

Агропромышленный комплекс Екатериновского сельского поселения представлен действующими и недействующими фермами, объектами обслуживания.

Экономико-географическое положение Пестречинского муниципального района достаточно благоприятно для дальнейшего формирования района как высокоразвитого сельскохозяйственного, производственно-делового, инфраструктурного, рекреационного региона республики, что будет способствовать интенсивному развитию г.Казани и республики в целом.

Транспортная связь Екатериновского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через федеральные автомобильные дороги и дороги местного значения.

По северной границе поселения проходит федеральная автомобильная дорога М7 «Волга» I категории с асфальтобетонным покрытием, которая является основной транспортной осью поселения.

Местная автомобильная дорога без категории М 7 «Волга» – Средние Девлизери с грунтовым покрытием, ответвляется от основной транспортной оси поселения по направлению к южной границе.

Местная автомобильная дорога «Подъезд к д.Нептун» с переходным покрытием ответвляется от основной транспортной оси в западной части поселения.

Еще одной дорогой в западной части поселения является автомобильная дорога без категории с грунтовым покрытием «Нептун – Новоникольское», по которой осуществляется подъезд к населенному пункту д.Новоникольское.

Местная автомобильная дорога без категории с переходным покрытием «Подъезд к н.п.Екатериновка», ответвляется от автодороги М 7 «Волга» – Средние Девлизери» в западном направлении, обеспечивает подъезд к административному центру поселения с.Екатериновка.

Местная автомобильная дорога без категории с грунтовым покрытием «Средние Девлизери – Александровка», проходит в юго-восточной части поселения до н.п.Александровка.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Екатериновского сельского поселения является частью системы расселения Пестречинского муниципального района, которая входит в Казанскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Пестречинский муниципальный район входит в группу районов с низким показателем потенциала  развития системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром с.Пестрецы.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

В Схеме территориального планирования Пестречинского муниципального района Екатериновское сельское поселение входит в Южную (Шалинскую) зону расселения.

На начало 2013 г. средняя плотность Екатериновского сельского поселения составила 5,8 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Пестречинского муниципального района Екатериновское сельское поселение входит в группу поселений с очень низким показателем плотности населения.

На территории Екатериновского сельского поселения население с общей численностью 251 человек, проживает на территории шести населенных пунктов: с.Екатериновка – центр поселения, деревни Александровка, Верхние Девлизери, Нептун, Новоникольское, Средние Девлизери – рядовые населенные пункты.

Система расселения Екатериновского сельского поселения имеет двухранговый характер.

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь  сельского поселения составляет 4341,6 га (согласно Схеме территориального планирования Пестречинского муниципального района).

Земли лесного фонда занимают территорию 527,67 га, что составляет около 12,2% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Екатериновского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Екатериновского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Екатериновского сельского поселения ориентировочно 527,67 га общей площади земель в федеральной собственности.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Екатериновского сельского поселения не имеется.

### 2.2.2.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Екатериновского сельского поселения, на начало 2013г. численность населения составила 251 человек.

Демографическая структура Екатериновского сельского поселения представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Демографическая структура и движение населения Екатериновского сельского поселения на начало 2013 года

| Показатели | с.Екатериновка | д.Александровка | д.Верхние Девлизери | д.Нептун | д.Ново-никольское | д.Средние Девлизери | Всего по Екатериновскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения всего, чел. | 96 | 2 | 18 | 73 | 1 | 61 | 251 |
| Детского возраста, в т.ч.: | 17 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 38 |
| До 1 года | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1-6 лет | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 7-15 лет | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 |
| Трудоспособного возраста | 63 | 0 | 5 | 49 | 0 | 35 | 152 |
| Нетрудоспособного возраста | 33 | 2 | 8 | 18 | 1 | 18 | 80 |
| Демографическая нагрузка на 100 чел. трудоспособного населения | 79,4 | - | 240 | 49,0 | - | 82,9 | 77,6 |

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2013 года наиболее крупным населенным пунктом является административный центр – с.Екатериновка. Наименьшая демографическая нагрузка наблюдается в д.Нептун.

Екатериновское сельское поселение в Схеме территориального планирования Пестречинского муниципального района вошло в группу с низким демографическим потенциалом.

### 2.2.4. Промышленное производство

На территории Екатериновского сельского поселения промышленных предприятий не имеется.

Производственные территории представлены общетоварными складами. Дополнительной информации не имеется.

### 2.2.5. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Екатериновского сельского поселения молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, свиноводство.

В Екатериновском сельском поселении имеются следующие сельскохозяйственные объекты:

- свиноферма Сагдуллина И.П. мощностью 100 голов  юго-восточнее с.Екатериновка;

- навозохранилище;

- загоны для скота.

Информация о состоянии агропромышленного комплекса  на исходный год (2012-2013гг.) разработки генерального плана Екатериновского поселения отсутствует, так как не организован статистический учет на уровне поселения. К сожалению, информация сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в 2006 году устарела, поэтому провести анализ тенденции изменения показателей за последние пять лет невозможно.

### 2.2.6. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Екатериновского сельского поселения занимает площадь 527,67 га, что составляет 12,2% от всей площади сельского поселения.

На территории Екатериновского сельского поселения расположены леса ГКУ «Лаишевское лесничество» Пестречинского участкового лесничества (кв. 99-102, 106-107, 145-156, 154-157).

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Лесной фонд, расположенный в границах Екатериновского сельского поселения, представлен защитными лесами категории леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: зеленые зоны (438,57 га) и защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (89,1 га).

Зеленые зоны – территории за пределами населенных пунктов, занятые лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являю-щиеся местом отдыха населения (ГОСТ 28329-89).

Указанные выше защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра.

Эксплуатационных и резервных лесов на территории поселения не имеется.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, общей площадью 72,18 га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Лесопромышленный комплекс

На территории Екатериновского сельского поселения предприятия лесопромышленного комплекса отсутствуют.

### 2.2.7. Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2013 объем жилищного фонда Екатериновского сельского поселения составил 5,56 тыс.кв.м общей площади, в том числе:

- с.Екатериновка – 1,14 тыс.кв.м;

- д.Александровка – 0,23 тыс.кв.м;

- д.Верхние Девлизери – 0,475 тыс.кв.м;

- д.Нептун – 1,21 тыс.кв.м;

- д.Новоникольское – 1,19 тыс.кв.м;

- д.Средние Девлизери – 1,314 тыс.кв.м.

Жилой фонд Екатериновского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Екатериновскому сельскому поселению на начало 2013 года приходится 22,1 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 26,1 кв.м общей площади жилья на человека. Обеспеченность жильем по Пестречинскому муниципальному району составляет 27,1 кв.м общей площади жилья на человека.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Екатериновского сельского поселения, за последние 5 лет жилищного строительства не велось.

### 2.2.8 Садоводческие и дачные некоммерческие объединения

На сегодняшний день на территории Екатериновского сельского поселения садовых товариществ, дачных некоммерческих объединений не имеется.

### 2.2.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

Дошкольное образование. В настоящее время в Екатериновском сельском поселении детские дошкольные учреждения отсутствуют.

Среднее образование. В настоящее время в с.Екатериновка функционирует основная общеобразовательная школа проектной мощностью 152 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 16 человек, следовательно школа заполнена на 10,5% от проектной вместимости.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет. Исходя из этого, существующая нормативная потребность сельского поселения в мощности общеобразовательных школ составляет 24 учащихся. Обеспеченность местами в общеобразовательной школе составляет 640,0% от нормативной потребности. На сегодняшний день в здании школы располагается исполком, фельдшерско-акушерский пункт. Здание Екатериновской основной общеобразовательной школы находится в ветхом состоянии, требуется капитальный ремонт.

Внешкольное образование

Возрастающую роль в подготовке современной личности, отличающейся высокой социальной и профессиональной мобильностью и адаптивностью, способностью к смене и совмещению различных видов деятельности, играет сегодня система дополнительного образования детей. Внешкольное дополнительное образование направлено на создание условий для духовного, интеллектуального и физического развития детей и подростков во внеурочное время, для раскрытия и развития их творческих способностей в свободное от учебы время на основе диагностирования их интересов и потребностей в дополнительном образовании.

Внешкольное (дополнительное) образование в Екатериновском сельском поселении представлено кружками детского творчества на базе средней школы в с.Екатериновка. Количество учащихся посещающих внешкольные учреждения составляет 10 человек. Норматив охвата внешкольным образованием составляет 120% от школьников. Таким образом, обеспеченность местами во внешкольных учреждениях составляет 35,1% от нормативного уровня.

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактических учреждений в районе представлена в настоящее время Пестречинской центральной районной больницей (199 коек круглосуточного пребывания) с поликлиникой (375 посещений в смену), Кощаковской врачебной амбулаторией (30 посещений в смену), Пановской врачебная амбулатория (70 посещений в смену) и Ленино-Кокушкинской врачебной амбулаторией (75 посещений в смену).

Специализированные и узкопрофильные медицинские консультации оказываются в республиканском центре – г.Казани.

Поскольку стационары больниц и амбулаторий обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Пестречинского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет 54,2% от нормы.

Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной помощи населению района имеется в наличии станция скорой медицинской помощи (4 специализированных автомобиля), размещенная в Центральной районной больнице, которая должна обслуживать жителей всех поселений района. Обеспеченность населения по району в целом составляет 133,3%.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Екатериновском сельском поселении функционируют Екатериновский фельдшерско-акушерский пункт мощностью 6 посещений в смену и Нептунский фельдшерско-акушерский пункт мощностью 6 посещений в смену. Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 263,4% от нормативной потребности. Фельдшерско-акушерский пункт в с.Екатериновка расположен в здании общеобразовательной школы, в д.Нептун в здании сельского клуба. Объектам здравоохранения требуется капитальный ремонт.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Екатериновском сельском поселении функционируют: сельский дом культуры на 35 мест в с.Екатериновка и сельский клуб на 50 мест в д.Нептун.

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей до 500 человек должна соответствовать нормативу 100 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 85% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Нормативная потребность в библиотеках населения Екатериновского сельского поселения составляет 2,0 тыс. экземпляров. В настоящее время в поселении функционирует библиотека мощностью 4,0 тысяч экземпляров в с.Екатериновка. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 199,2% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 88 кв.м. площади пола. В Екатериновском сельском поселении спортивный зал имеется при общеобразовательной школе мощностью 150,4 кв.м. Обеспеченность для поселения составляет 171,2% от нормативного уровня.

Плоскостные спортивные сооружения

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных сооружениях общего пользования составляет 489 кв.м. В Екатериновском сельском поселении плоскостные спортивные сооружения отсутствуют. Обеспеченность для поселения составляет 0% от нормативного уровня.

Плавательные бассейны

В Екатериновском сельском поселении отсутствуют плавательные бассейны. На данный момент плавательные бассейны в Пестречинском муниципальном районе отсутствуют. Обеспеченность бассейнами составляет 0%.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Екатериновского сельского поселения составляет 115 кв.м. Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 152,7% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Екатериновском сельском поселении имеется передвижное отделение почтовой связи. Кредитно-финансовые учреждения в поселении отсутствуют.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Екатериновском сельском поселении отсутствуют.

В Екатериновском сельском поселении имеется два действующих кладбища общей площадью 2,13 га:

- возле  с.Екатериновка православное кладбище площадью 1,32 га. Заполненность кладбища составляет 80%;

- возле д.Нептун мусульманское кладбище площадью 0,81 га. Заполненность кладбища составляет 85%.

Незаполненные территории кладбищ в поселении составляют 0,386 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет более 500%, следовательно, необходимости в строительстве новых кладбищ не имеется.

Полиция

В c.Екатериновка имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Екатериновского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Анализ обеспеченности населения Екатериновского сельского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 11 | отсутствуют | 0,0 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 24 | 152 | 640,0 |
| Внешкольные учреждения | место | 120% от школьников | 29 | 10 | 35,1 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 3 | отсутствуют | 0,0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 5 | 12 | 263,4 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 88 | 150,4 | 171,2 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 489 | отсутствуют | 0,0 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 18,8 | отсутствуют | 0,0 |
| Клубы, дома культуры | место | 100 мест | 100 | 85 | 85,0 |
| Библиотеки | экземпляров | 8 экз. на 1 жителя | 2008 | 4000 | 199,2 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 75 | 115 | 152,7 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 10 | отсутствуют | 0,0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб.мест на 1000 чел. | 2 | отсутствуют | 0,0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | отсутствуют | 0,0 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100,0 |
| Отделения и филиалы сбербанков | операц.место | 1 операционное место на 1-2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0,0 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0,0 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,1 | 0,386 | 640,8 |

* в качестве нормативного показателя принимается фактическое количество детей в данных учреждениях, от общей численности детей дошкольного возраста

## 2.3. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе наличие  залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района Екатериновское сельское поселение относится к поселениям с благоприятной оценкой территории для рекреационных целей, что связано с небольшим количеством санитарно-защитных зон и опасных природных процессов.

На территории поселения имеются леса категории зеленые зоны (438,57 га). Зеленые зоны – территории за пределами населенных пунктов, занятые лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являю-щиеся местом отдыха населения (ГОСТ 28329-89).

Поверхностные воды Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района представлены рекой Ошняк – памятник природы регионального значения, ее притоками, озерами и болотами.

Основным местом отдыха населения является пруд на реке Ошняк, образованный плотиной в районе с.Екатериновка. Организованных и благоустроенных пляжей на территории поселения не имеется.

В восточной части территории Екатериновского сельского поселения расположен Мёшинский государственный природный охотничий заказник.

На территории Государственного природного охотничьего заказника «Мёшинский» запрещена любая деятельность, угрожающая существованию популяций охотничьих животных, в том числе:

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- засорение и замусоривание территории заказника.

На территории Государственного природного охотничьего заказника «Мешинский» запрещается без согласования с Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Татарстан:

- строительство жилых и промышленных объектов вне границ населенных пунктов;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;

- пастьба скота в лесу, пойме рек и прогон его через лес;

- лов рыбы сетями;

- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества.

На территории заказника полностью запрещена охота на бобра речного, белку и тетерева. Их добыча, а также добыча остальных объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, производится в соответствии с действующим законодательством.

## 2.4. Историко-культурное наследие

На территории современного Екатериновского сельского поселения поставленных на государственную охрану и выявленных памятников архитектуры и археологии не имеется.

## 2.5 Транспортно-коммуникационный потенциал

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Екатериновского сельского поселения является частью транспортной структуры Пестречинского муниципального района,  которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги и транспорт

В данном разделе рассматривается существующая сеть автомобильных дорог общего пользования Екатериновского сельского поселения в двух категориях (направлениях) по форме собственности и по функциональному назначению.

1. По форме собственности существующие автомобильные дороги Екатериновского сельского поселения представлены дорогами федерального и местного значений.

Федеральной автомобильной дорогой является автодорога М-7 «Волга», проходящая в южной части поселения. Дорога М-7 «Волга» входит в международный транспортный коридор «ТРАНСИБ»  от Москвы  через Владимир, Н.Новгород, Казань до Уфы и  соединяет крупные промышленные  города Республики Татарстан Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга. Автомобильная дорога М-7 «Волга» в границах Пестречинского муниципального района имеет  асфальтобетонное покрытие, I, II техническую категорию.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

автомобильная дорога без категории М 7 «Волга» – Средние Девлизери с грунтовым покрытием, ответвляется от основной транспортной оси поселения по направлению к южной границе и обеспечивает подъезд к восточной группе населенных пунктов;

автомобильная дорога без категории с переходным покрытием «Подъезд к н.п.Екатериновка», ответвляется от автодороги М 7 «Волга» – Средние Девлизери» в западном направлении, осуществляет подъезд к административному центру поселения с.Екатериновка;

автомобильная дорога без категории с переходным покрытием М 7 «Волга»  - Нептун, ответвляется от федеральной трассы в южном направлении;

автомобильная дорога без категории с грунтовым покрытием «Нептун – Новоникольское», по которой осуществляется подъезд к населенному пункту д.Новоникольское;

автомобильная дорога без категории с грунтовым покрытием «Средние Девлизери – Александровка», проходит в юго-восточной части поселения до н.п.Александровка.

Перечень и протяженность автомобильных дорог в границах Екатериновского сельского поселения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень автомобильных дорог Екатериновского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения) км. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги федерального значения |
| 1 | М-7 «Волга» | 8,7 | 8,7 | - | - |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 1 | М 7 «Волга» – Средние Девлизери | 2,37 | - | - | 2,37 |
| 2 | М 7 «Волга» - Нептун | 1,2 | - | 1,2 | - |
| 3 | Нептун -Новоникольское | 1,18 | - | - | 1,18 |
| 5 | Средние Девлизери - Александровка | 0,82 | - | - | 0,82 |
| 6 | Подъезд к н.п. Екатериновка | 0,73 | - | 0,73 | - |
|  | Всего | 13,82 | 8,7 | 1,93 | 3,19 |

2. По функциональному назначению автодороги Екатериновского сельского поселения включают в себя дороги федерального и местного значения:

Федерального значения является автомобильная дорога М 7 «Волга», обеспечивает транспортную связь различных субъектов Российской Федерации;

Местного значения считаются все остальные автодороги Екатериновского сельского поселения, поскольку обеспечивают связь с населенными пунктами Екатериновского сельского поселения и близлежащих соседних. К таким дорогам относятся: М 7 «Волга» - Средние Девлизери, М 7 «Волга» - Нептун, Нептун – Новоникольское, Средние Девлизери – Александровка, Подъезд к н.п.Екатериновка.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения муниципальных районов Республики Татарстан и городов республиканского значения разрабатывает Министерство экономики Республики Татарстан. Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Пестречинского района выполнен с учетом прогноза общей численности населения Пестречинского района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Генеральный план Екатериновского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района. Расчет перспективного числа жителей района строился на основании сложившихся тенденций протекания демографических процессов с учетом экологических ограничений, социальных и транспортного факторов.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Екатериновского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020г.) составит 279 человек, на расчетный срок (2035г.) – 310 человек.

Таблица 2.1.1

Прогноз численности населения Екатериновского сельского поселения, чел.

| Наименование | 2012 | 2020 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Екатериновское сельское поселение – всего, в том числе: | 251 | 279 | 310 |
| с.Екатериновка | 96 | 107 | 115 |
| д.Александровка | 2 | 2 | 1 |
| д.Верхние Девлизери | 18 | 18 | 20 |
| д.Нептун | 73 | 84 | 99 |
| д.Новоникольское | 1 | 1 | 0 |
| д.Средние Девлизери | 61 | 67 | 75 |

## 3.2. Экономическое развитие

### 3.2.1. Развитие промышленного производства

Мероприятиями Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района и Генерального плана Екатериновского сельского поселения, другими программами и документами развитие промышленного производства, размещение новых производственных площадок не предусматривается.

### 3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Екатериновского сельского поселения. Для дальнейшего развития сельского хозяйства и достижения проектных показателей производства продукции необходимо своевременное проведение мероприятий по капитальному строительству, реконструкции и модернизации объектов.

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района, генеральным планом Екатериновского сельского поселения мероприятий по развитию агропромышленного комплекса не предусматривается.

На территории Екатериновского сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья общей площадью 161,7 га. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель» строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Генеральным планом Екатериновского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений.

В частности, генеральным планом предлагается оптимизация свинофермы возле с.Екатериновка на первую очередь с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки.

Основными направлениями оптимизации производства являются:

- уменьшение мощности и связанное с этим изменение класса опасности;

- внедрение эффективных очистных установок;

- сокращение территории объекта.

Мероприятиями генерального плана предусматривается также:

- перефункционирование территории недействующего сельскохозяйственного предприятия возле с.Екатериновка под перспективную площадку агропромышленного комплекса площадью 8,5 га;

- перефункционирование территории недействующего сельскохозяйственного предприятия возле д.Верхние Девлизери под перспективную площадку агропромышленного комплекса площадью 6,12 га.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Екатериновском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2013-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ региональНОГО значения |
| 1 | Екатериновское СП южнеес.Екатериновка | Свиноферма | оптимизация объекта | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| мероприятия местного значения |
| 2 | Екатериновское СП возле с.Екатеринов-ка | Перспективная площадка АПК | организация площадки на территории недействующего с/х предприятия | га | 8,5 | - | + | + | Генеральный план Екатериновского СП |
| 3 | Екатериновское СП возле д.Верхние Девлизери | Перспективная площадка АПК | организация площадки на территории недействующего с/х предприятия | га | 6,12 | - | + | + | Генеральный план Екатериновского СП |

### 3.2.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают  интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на  федеральном уровне.

Иных мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Екатериновского сельского поселения, Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

На основании данных, предоставленных Исполнительным комитетом Екатериновского сельского поселения, расчетный показатель ежегодного ввода жилья в генеральном плане принимается равным 1 индивидуальный жилой домв средней площадью 100 кв.м и площадью одного участка – 0,25 га.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены за пределах границ населенных пунктов.

В генеральном плане Екатериновского сельского поселения предусмотрено 6,43 га территории под новое жилищное строительство.

Кроме этого, в генеральном плане Екатериновского сельского поселения предусмотрены территории общей площадью 17,02 га под перспективное развитие населенных пунктов: в с.Екатериновка – 4,38 га, в д.Нептун – 4,71 га, в д.Александровка – 0,59 га, в д.Верхние Девлизери – 4,47 га, в д.Средние Девлизери – 2,87 га. Данные территории могут быть освоены в случае необходимости с размещением на данных территориях индивидуальной жилой застройки и полного набора социально-культурных и коммунально-бытовых объектов для расчетного населения.

На первую очередь (до 2020 г.) реализации генерального плана в поселении предусмотрено 1,83 га территории под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения в с.Екатериновка. Жилищное строительство на данных территориях ориентировочно составит 600 кв.м. (6 участков).

В течение расчетного срока (2021-2035гг.) генерального плана в поселении предусмотрено 4,6 га территории под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения в с.Екатериновка. Жилищное строительство на данных территориях ориентировочно составит 1600 кв.м. (16 участков).

Увеличение общей площади жилого фонда Екатериновского сельского поселения произойдет в с.Екатериновка – на 2,2 тыс.кв.м.

К 2035 году общий объем жилого фонда Екатериновского сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 7,75 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 2,2 тыс.кв.м общей площади жилья или ориентировочно 0,1 тыс.кв.м жилья в год.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Первая очередь (2013 – 2020 гг.) | Расчетный срок (2021 – 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Екатериновское СП - всего, в т.ч: | 5,56 | 6,18 | 0,6 | 7,75 | 1,6 |
| с.Екатериновка | 1,14 | 1,76 | 0,6 | 3,33 | 1,6 |
| д.Александровка | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| д.Верхние Девлизери | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| д.Нептун | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 |
| д.Новоникольское | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 |
| д.Средние Девлизери | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 0,00 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Екатериновском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2013-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2030 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Екатериновка | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,83 | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
|  |  |  |  |  |  | 4,6 | - | + |  |

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Екатериновского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Екатериновском сельском поселении определены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района с учетом новых исходных данных, предоставленных Исполнительным комитетом.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Учреждения образования

Расчетная потребность в детских дошкольных учреждениях для поселения составляет 20 мест на первую очередь, 21 место на расчетный срок. Расчетная потребность в общеобразовательных школах составляет 27 места на первую очередь и 45 мест на расчетный срок.

В связи с ветхим состоянием здания Екатериновской основной общеобразовательной школы мероприятиями Генерального плана поселения предлагается провести капитальный ремонт здания школы на первую очередь.

Кроме этого, в связи с отсутствием детского сада в поселении предлагается переоборудование части свободных помещений в существующей школе под детский сад проектной мощностью 25 мест на первую очередь.

Внешкольные учреждения

Расчетная потребность во внешкольных учреждениях составляет 32 места на первую очередь и 54 места на расчетный срок. Генеральным планом Екатериновского сельского поселения предлагается организация кружков детского творчества на базе существующей основной школы и многофункционального центра мощностью 22 места на первую очередь и мощностью 22 места на расчетный срок.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Расчетная потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях составит 6 посещений в смену до конца расчетного срока. Фельдшерско-акушерский пункт в с.Екатериновка в настоящее время расположен в здании школы, в д.Нептун – в здании сельского клуба. В связи с ветхим состоянием зданий Генеральным планом предлагается провести капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов на первую очередь.

Культурно - досуговые учреждения

Расчетная потребность клубов для жителей Екатериновского сельского поселения составляет 100 зрительных мест (норматив размещения клубов для населенных пунктов с численностью населения до 500 человек).

В настоящее время в поселении функционируют сельский дом культуры мощностью 35 зрительных мест в с.Екатериновка и сельский клуб мощностью 50 мест в д.Нептун. Здания находятся в ветхом состоянии, требуется капитальный ремонт.

Мероприятиями Генерального плана предлагается капитальный ремонт  на первую очередь сельского дома культуры мощностью 35 зрительных мест в с.Екатериновка и сельского клуба мощностью 50 мест в д.Нептун.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения Екатериновского сельского поселения в спортивных залах на первую очередь реализации генерального плана составит 98 кв.м площади пола, на расчетный срок 109 кв.м площади пола.

В настоящее время спортивный зал площадью 150,4 кв.м. имеется только в основной школе в с.Екатериновка. Генеральным планом поселения предлагается капитальный ремонт спортивного зала в составе ООШ на первую очередь.

Плоскостные спортивные сооружения

Необходимая площадь плоскостных спортивных сооружений на первую очередь составит 544 кв.м, на расчетный срок – 604 кв.м.

В настоящее время в Екатериновском сельском поселении плоскостные спортивные сооружения отсутствуют.

Мероприятиями Генерального плана предлагается строительство плоскостных сооружений мощностью 605 кв.м. на первую очередь.

Предприятия торговли

На первую очередь реализации генерального плана потребуется 84 кв.м торговой площади предприятий торговли, на расчетный срок 93 кв.м торговой площади.

Существующее количество магазинов полностью удовлетворяет прогнозируемым потребностям населения.

Предприятия бытового обслуживания

Необходимая мощность предприятий бытового обслуживания составит 2 рабочих места, до конца расчетного срока.

Генеральным планом предлагается строительство предприятий бытового обслуживания мощностью 2 рабочих места на первую очередь.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Екатериновском сельском поселении отвечает установленному нормативу. Мероприятий по развитию отделений полиции генеральным планом не предлагается.

Кладбища

Необходимая площадь свободных территорий кладбищ на первую очередь составит 0,067 га, на расчетный срок  - 0,074 га.

Мероприятиями Генерального плана предлагается закрытие мусульманского кладбища возле д.Нептун в связи с его  расположением в водоохраной зоне р.Ошняк. Таким образом, незаполненные территории кладбищ в Екатериновском сельском поселении составляют 0,27 га.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Екатериновского  сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расч. Срок |  | 1 очередь | Расч.срок |
|  |  |  |  | (2020г.) | (2035г.) |  | (2013г.-2020г.) | (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | отсутствуют | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 20 | 21 | 0 | 20 | 1 |
| Общеобразовательные школы | место | 152 | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 27 | 45 | 152 | 0 | 0 |
| Внешкольные учреждения | место | 10 | 120% от школьников | 32 | 54 | 10 | 22 | 22 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 чел. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 12 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Аптеки | объект | отсутствуют | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м. площади пола | 150 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 98 | 109 | 150 | 0 | 0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | отсутствуют | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 544 | 604 | 0 | 544 | 60 |
| Бассейны | кв.м. зерк. воды | отсутствуют | 75 кв.м. на 1000 чел. | 21 | 23 | 0 | 21 | 0 |
| Клубы, Дома культуры | место | 85 | 100 мест | 100 | 100 | 85 | 15 | 0 |
| Библиотеки | экземпляров | 4 000 | 8 экз. на 1 жителя | 2232 | 2480 | 0 | 2 232 | 248 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 115 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 84 | 93 | 115 | 0 | 0 |
| Предприятия общепита | место | отсутствуют | 40 мест на 1000 чел. | 11 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб.мест на 1000 чел. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Полиция | чел. | отсутствуют | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Отделения связи | объект | отсутствуют | по расчетам | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Отделения сбербанка | операц.место | отсутствуют | 1 операционное место на 1-2 тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | отсутствуют | 1 прибор на 1000 чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кладбище | га | 0,39 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,067 | 0,074 | 0,27 | 0 | 0 |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Екатериновском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2013-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |
| Учреждения образования |
| 1 | с.Екатеринов-ка | Детский сад | переоборудование части свободных помещений школы под детский сад | мест | - | 25 | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| 2 | с.Екатеринов-ка | МОУ «Екатериновская ООШ» | капитальный ремонт | мест | 152 | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| 3 | с.Екатеринов-ка | Внешкольные учреждения (кружки детского творчества) | организационное | мест | - | 22 | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
|  |  |  |  |  | - | 22 | - | + |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | с.Екатеринов-ка | Фельдшерско-акушерский пункт | капитальный ремонт в составе ООШ | посещений в смену | 6 | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| 2 | д.Нептун | Фельдшерско-акушерский пункт | капитальный ремонт в составе сельского клуба | посещений в смену | 6 | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | с.Екатеринов-ка | Екатериновская библиотека | капитальный ремонт в составе школы | экземпляров | 4,0 | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| 2 | с.Екатеринов-ка | Екатериновский сельский дом культуры | капитальный ремонт | мест | 35 | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| 2 | д.Нептун | Нептунский сельский клуб | капитальный ремонт | мест | 50 | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Екатеринов-ка | Предприятия бытового обслуживания | новое строительство | раб.мест | - | 2 | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план Екатериновского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |
| Учреждения физкультуры и спорта |
| 1 | с.Екатеринов-ка | Спортзал ООШ | капитальный ремонт в составе ООШ | кв.м площади пола | 150,4 | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| 2 | с.Екатеринов-ка | Плоскостные сооружения при школе | новое строительство | кв.м | - | 605 | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| Кладбища |
| 1 | возле д.Нептун | Кладбище | закрытие | га | 0,81 | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |

## 3.5. Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Согласно Схеме территориального планирования Пестречинского муниципального района, развитие туристско-рекреационной системы Екатериновского сельского поселения планируется в части организации туристических маршрутов по территории поселения.

Развитие туристско-рекреационной системы Пестречинского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами республики. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать межрегиональные и республиканские маршруты.

Региональный туристический маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана» согласно республиканской целевой программе «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» соединит туристические центры федерального и регионального уровня (Казань, Свияжск, Лаишево, Елабугу, Болгар, Билярск, Чистополь и другие) и будет представлен двумя маршрутами: Малое и Большое Кольцо. Малое Кольцо свяжет Казань с прилегающими к ней Зеленодольским, Высокогорским, Арским, Лаишевским, Пестречинским, Верхнеуслонским районами, в которых имеются наиболее привлекательные в историческом, культурном, этнографическом, религиозном, развлекательном и оздоровительном плане объекты и территории. Перспективность организации данного маршрута обусловлена уже реализуемыми в настоящее время в радиальных направлениях туристических маршрутов из Казани в прилегающие районы (в частности, в Государственный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» Пестречинского района) и возможностью комплексного представления отдельных уголков республики для туристов, посещающих Казанскую туристско-рекреационную зону. Таким образом, наиболее привлекательными территориями и объектами, перспективными для включения в Малое Кольцо «Жемчужного ожерелья Татарстана», могут стать Государственный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино», формируемая рекреационная зона к юго-востоку и к югу от с. Пестрецы за счет планируемого строительства туристических объектов и реконструкции существующих, с. Шали как этнографический центр татарской культуры в районе. В ходе реализации данного маршрута Пестречинский район в наибольшей степени будет выполнять роль транзитно-обслуживающего района, благодаря прохождению автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» и строящейся платной автомобильной дороги «Шали-Сорочьи Горы», благодаря предложениям по формированию туристического и обслуживающего центра с. Пестрецы и расширению сети обслуживающих объектов в районе.

Одним из условий удовлетворения потребностей местного населения в отдыхе является наличие оборудованных пляжей. Для создания благоприятных и безопасных условий для купания и отдыха на воде, а также для удовлетворения нормативных потребностей местного и сезонного населения в оборудованных пляжах генеральным планом Екатериновского сельского поселения и Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается проведение мероприятий по разработке проектов и организации зон рекреации водных объектов, что предусматривает:

- проведение инвентаризации существующих и выявление перспективных зон рекреации, используемых для купания,

- определение состава мероприятий по организации и благоустройству пляжей в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №256 от 23.04.2009 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Екатериновского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационной системы в Екатериновском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2013-2020 гг.) | Расчетный срок (2020-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального значения |
| 1 | с.Екатеринов-ка | Туристический маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана» | организационное | - | - | - | + | + | СТП Пестречинского р-на, ГП Екатериновского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |
| 1 | с.Екатеринов-ка | Озеленение общего пользования | организационное | - | - | - | + | + | Генеральный план Екатериновского СП |

## 3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения» в составе генерального плана Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Планируемый транспортный каркас Екатериновского сельского поселения формируется из автомобильных дорог федерального и местного значения.

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Екатериновского сельского поселения:

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги местного значения «М 7 «Волга» - Средние Девлизери» протяженностью 2,37 км на первую очередь;

- капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги местного значения «М 7 «Волга» - Нептун» протяженностью 1,2 км на первую очередь;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги местного значения «Нептун - Новоникольское» протяженностью 1,18 км на первую очередь;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги местного значения «Средние Девлизери - Александровка» протяженностью 0,82 км на первую очередь;

- капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги местного значения «Подъезд к н.п.Екатериновска» протяженностью 0,73 км на первую очередь;

- новое строительство автодороги местного значения «Подъезд к межпоселенческому полигону ТБО» протяженностью 1,6 км на первую очередь.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий  по развитию транспортной инфраструктуры  в Екатериновском сельском поселении

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2013-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2030 гг.) |  |
| мероприятия местного значения |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 1 | Екатериновское СП | М 7 «Волга» – Средние Девлизери | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,37 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план Екатериновского СП |
| 2 | Екатериновское СП | М 7 «Волга» - Нептун | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,2 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план Екатериновского СП |
| 3 | Екатериновское СП | Нептун -Новоникольское | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,18 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план Екатериновского СП |
| 4 | Екатериновское СП | Средние Девлизери - Александровка | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,82 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план Екатериновского СП |
| 5 | Екатериновское СП | Подъезд к н.п. Екатериновка | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,73 | - | + | - | СТП Пестречинского МР, Генеральный план Екатериновского СП |
| 6 | Екатериновское СП | Подъезд к межпоселенческому полигону ТБО | новое строительство | км | - | 1,6 | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |

## 3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Екатериновского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Генеральным планом Екатериновского сельского поселения предложено расширение границы с.Екатериновка, д.Александровка, д.Верхние Девлизери, д.Нептун, д.Средние Девлизери. Расширение границы д.Новоникольское генеральным планом не предлагается.

В границу с.Екатериновка предлагается включение участков общей площадью 10,8 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения», в границу д.Александровка предлагается включение участков общей площадью 0,62 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения», в границу д.Верхние Девлизери предлагается включение участков общей площадью 4,55 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения», в границу д.Нептун предлагается включение участков общей площадью 4,73 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения», в границу д.Средние Девлизери предлагается включение участков общей площадью 2,83 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Таблица 3.7.1

Распределение земель по категориям, га

| Категория земель | с.Екатериновка | д.Александровка | д.Верхние Девлизери | д.Нептун | д.Новоникольское | д.Средние Девлизери | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 33,51 | 8,05 | 25,97 | 20,37 | 25,73 | 23,94 | 137,57 |
| Земли, предлагаемые к переводу в земли населенных пунктов |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 10,8 | 0,62 | 4,55 | 4,73 | 0,0 | 2,83 | 23,53 |
| Итого | 44,31 | 8,67 | 30,52 | 25,10 | 25,73 | 26,77 | 161,10 |

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.2

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Екатериновском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2013-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Екатериновка | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 10,8 | + | + | Генеральный план Екатериновского СП |
| 2 | д.Александровка | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 0,62 | + | + | Генеральный план Екатериновского СП |
| 3 | д.Верхние Девлизери | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 4,55 | + | + | Генеральный план Екатериновского СП |
| 4 | д.Нептун | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 4,73 | + | + | Генеральный план Екатериновского СП |
| 5 | д.Средние Девлизери | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 2,83 | + | + | Генеральный план Екатериновского СП |
| 6 | Екатериновское СП | границы населенных пунктов | установление границ населенных пунктов | га | - | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |
| 7 | Екатериновское СП | земли в границах населенных пунктов | постановка земельных участков на кадастровый учет | га | - | - | + | - | Генеральный план Екатериновского СП |

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс территории Екатериновского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение (2012 г.) | Проектное положение (2035г) |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Екатериновского сельского поселения, в т.ч.: | 4341,6 | 100,0 | 4341,6 | 100,0 |
| Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | 137,57 | 3,2 | 161,10 | 3,7 |
| с.Екатериновка | 33,51 | 0,8 | 44,31 | 1,0 |
| д.Александровка | 8,05 | 0,2 | 8,67 | 0,2 |
| д.Верхние Девлизери | 25,97 | 0,6 | 30,52 | 0,7 |
| д.Нептун | 20,37 | 0,5 | 25,10 | 0,6 |
| д.Новоникольское | 25,73 | 0,6 | 25,73 | 0,6 |
| д.Средние Девлизери | 23,94 | 0,6 | 26,77 | 0,6 |
| Площадь территории вне населенных пунктов, в т.ч.: | 4204,0 | 96,8 | 4180,5 | 96,3 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги) | 12,8 | 0,3 | 14,4 | 0,3 |
| Территории производственных объектов (карьеры, склады) | 0,3 | 0,01 | 0,3 | 0,01 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 23,1 | 0,5 | 23,1 | 0,5 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 3537,4 | 81,5 | 3476,3 | 80,1 |
| - пашни | 2924,4 | 67,4 | 2870,0 | 66,1 |
| - пастбища | 599,8 | 13,8 | 593,2 | 13,7 |
| сенокосы | 13,2 | 0,3 | 13,2 | 0,3 |
| Территория земель лесного фонда | 527,67 | 12,2 | 527,67 | 12,2 |
| Природные территории, в т.ч.: | 96,0 | 2,2 | 96,0 | 2,2 |
| - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд | 72,2 | 1,7 | 72,2 | 1,7 |
| - под поверхностными водными объектами (реки, озера, болота, пруды) | 23,8 | 0,5 | 23,8 | 0,5 |
| Озеленение (лесо-луговые пояса) | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,8 |
| Территории специального назначения, в т.ч.: | 2,13 | 0,0 | 5,2 | 0,1 |
| - кладбища | 2,13 | 0,05 | 2,13 | 0,05 |
| - СЗЗ озеленение | 0,0 | 0,00 | 3,1 | 0,1 |
| Прочие территории (изрытые места, неиспользуемые земли, овраги и т.д.) | 4,55 | 0,1 | 4,55 | 0,1 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Екатериновского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012 г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 251 | 279 | 310 |
|  | с.Екатериновка | чел. | 96 | 107 | 115 |
|  | д.Александровка | чел. | 2 | 2 | 1 |
|  | д.Верхние Девлизери | чел. | 18 | 18 | 20 |
|  | д.Нептун | чел. | 73 | 84 | 99 |
|  | д.Новоникольское | чел. | 1 | 1 | 0 |
|  | д.Средние Девлизери | чел. | 61 | 67 | 75 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 5,56 | 6,18 | 7,75 |
|  | с.Екатериновка | тыс.кв.м | 1,14 | 1,76 | 3,33 |
|  | д.Александровка | тыс.кв.м | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | д.Верхние Девлизери | тыс.кв.м | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | д.Нептун | тыс.кв.м | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | д.Новоникольское | тыс.кв.м | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | д.Средние Девлизери | тыс.кв.м | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 0,6 | 1,6 |
|  | с.Екатериновка | тыс.кв.м | - | 0,6 | 1,6 |
|  | д.Александровка | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,00 |
|  | д.Верхние Девлизери | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,00 |
|  | д.Нептун | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,00 |
|  | д.Новоникольское | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,00 |
|  | д.Средние Девлизери | тыс.кв.м | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 22,1 | 22,1 | 25,0 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские сады, в т.ч. | место | 0 | 25 | 25 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 0 | 25 |
|  | - новое строительство |  |  | 25 | 0 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | место | 152 | 152 | 152 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 152 | 152 |
|  | - новое строительство |  |  | 0 | 0 |
| 3.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | место | 10 | 32 | 54 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 10 | 32 |
|  | - новое строительство |  |  | 22 | 22 |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | посещ./ смену | 12 | 12 | 12 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 12 | 12 |
|  | - новое строительство |  |  | 0 | 0 |
| 3.5 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | место | 85 | 85 | 85 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 85 | 85 |
|  | - новое строительство |  |  | 0 | 0 |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | экземпляров | 4000 | 4000 | 4000 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 4000 | 4000 |
|  | - новое строительство |  |  | 0 | 0 |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. площади пола | 150,4 | 150,4 | 150,4 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 150,4 | 150,4 |
|  | - новое строительство |  |  | 0 | 0 |
| 3.8 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | кв.м. | 0 | 605 | 605 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 0 | 605 |
|  | - новое строительство |  |  | 605 | 0 |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 115 | 115 | 115 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 115 | 115 |
|  | - новое строительство |  |  | 0 | 0 |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб.мест | 0 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 0 | 2 |
|  | - новое строительство |  |  | 2 | 0 |
| 3.11 | Полиция, в т.ч. | пункт | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  |  | 0 | 0 |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
|  | возле с.Екатериновка | га | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | возле д.Нептун | га | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог, в т.ч.: | км | 13,82 | 15,42 | 15,42 |
|  | - федерального значения | км | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  | - регионального значения | км | - | - | - |
|  | - местного значения | км | 5,12 | 6,72 | 6,72 |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №33-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Пестречинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.1999 г. №368 «Об организации сбора и переработки вторичного сырья в Республике Татарстан»

- «Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»

- СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 22.07.2010 №91).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- Инструкция о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95

- Письмо Министерства экологии и природных ресурсов РТ №2576/10 от 17.06.08

- Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г.

Федеральные программы

1. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

- Программа социально-экономического развития Пестречинского муниципального района до 2015 года.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

- Программа «Сельские клубы».

- Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

- Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».

Иная литература

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии земель Республики Татарстан в 2006 году, Казань – 2007.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007.

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Куролап С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук «Геоэкологические основы мониторинга здоровья населения и региональные модели комфортности окружающей среды», - М, 1999 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосостовительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

- Статистика здоровья населения и здравоохранения за 2005 – 2009 годы (Учебно-методическое пособие) – Казань – 2010. – 266 с.

Фондовые материалы

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г.

- Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.